- Objeto

SKYNET DE COLOMBIA SAS ESP.  Hace una atenta invitación a la Empresa que usted representa para cotizar: _HPA-BUC Outdoor  125W GaN2, Ku band (13.75 GHz a 14.5 GHz)

Necesarias para nuestra operación.

REF: (HPA BUC  Ku)

## Actividades específicas correspondientes a la ejecución del objeto. (Diligenciado por área solicitante)

## Características técnicas:

## Tecnología:  GaN2.  No TWT ni GaAs

## Potencia:  150W GaN2 o superior

## Tipo:  Outdoor

## Redundancia: Si, redundancia 1:1

## Tipo de amplificador: SSPB

## Frecuencia de Operación:  Ku Std + Ku Ext (13.75 GHz-  14.5 GHz)

## Lugar de ejecución: Bogotá D.C.

## 2.1.1 Especificaciones detalladas:

## Configuración redundante 1:1 (dos equipos SSPB).

## Tipo de amplificador: Solid State Power Block – SSPB

## Group delay (max): 1 nseg p-p

## Ganancia mínima del equipo: >= 72 dB

## ROE de salida: 1.3:1 o mejor

## Manejo de portadora espurias: -55dBc o mejor

## Ganancia plana a máxima banda: 4 dB o mejor

## Consumo de potencia en operación lineal: 650W max.

## Tipo de Montaje: outdoor – Listo para anclar en antena de telepuerto ambos SSPB. Posibilidad de operar montaje outdoor en configuración 1:2

## Interfaces de monitoreo: Sí. Red eth/ip/snmp o RS232.

## Configuración de ganancia y potencia: Apilable en potencia (se pueda sumar la potencia de ambos SSPB).

## Guías de onda: WR75. Incluir guías mínimas de conexión a antena.

## Operación AC: 110 VAC o 220 VAC.

## Garantía: Mínima de 2 años.

## Plazo de ejecución: 28 mayo de 2018

## Documentos integrantes de la propuesta:

## Frecuencia de Operación.

## Documento de garantía.

## Datasheet de las partes.

## Cronograma de entrega: Disponer las partes el 30 de Junio en la bodega de SkyNet.

## Cantidades estimadas: 1 sistema redundante 1:1  HPA SSPB 13.75 GHz a 14.5 GHz  .

## Garantías.  2 año mínimo.

## Experiencia del oferente: deseable 5 años en el sector satelital.

## Otras consideraciones por el área solicitante.

## Condiciones comerciales correspondientes a la ejecución del objeto. (Diligenciado por compras)

## Forma de pago:

## 30 días después de radicada la factura.

## Plazo de entrega de Cotización

## 06/05/2018 antes del mediodía.   12 m

## Correspondencia y comunicaciones de la invitación

## diego.leon@sky.net.co

## Presentación de la propuesta:

## Frecuencia de Operación, Documento de garantía, Datasheet de las partes.

## Propuesta económica, precio, financiación y tiempo de entrega.

## Metodología de evaluación

a) Propuesta económica 40%

b) Evaluación técnica 50%

c) Calificación Riesgo 10% (Cuando aplique)